ООО «Компания Земпроект»

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН
КУЛАДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С. КУЛАДА, С. БООЧИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию)

БАРНАУЛ 2018

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН 
КУЛАДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С. КУЛАДА, С. БООЧИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Сельская администрация Куладинского сельского поселения

Договор: №149  от 17.04.2018 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А._________________

БАРНАУЛ 2018

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Архитектор	М. Е. Кемпель

Инженер	Е. А. Кемпель

Инженер по электроснабжению	Н. А. Сытдикова

Инженер по газоснабжению	В. С. Юрчак

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Текстовые материалы |  |
| ПЗ | Положения о территориальном планировании. | С внесением изменений, согласно договору № 149 от 17.04.2018 г. |
|  | Графические материалы |  |
| ГП 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Куладинского сельского поселения. | С внесением изменений, согласно договору №149 от 17.04.2018 г. |
| ГП 2 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов Куладинского сельского поселения. | С внесением изменений, согласно договору №149 от 17.04.2018 г. |
| Материалы по обоснованию |
|  | Текстовые материалы |  |
| ПЗ | Материалы по обоснованию проектных решений | С внесением изменений в части проектных преложений, согласно договору №149 от 17.04.2018 г. |
|  | Графические материалы |  |
| ГП 3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории населенных пунктов Куладинского сельского поселения. | Выполненна Институтом территориального планирования "Град" согласно муниципальному контракту № 109800008 от 13.04.2009 г. |
| ГП 4 | Схема границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций и ограничений использования территорий населенных пунктов Куладинского сельского поселения. | Выполненна Институтом территориального планирования "Град" согласно муниципальному контракту № 109800008 от 13.04.2009 г. |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	8

1.1. Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки	8

1.2. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	8

1.2.1. Климатическая характеристика	8

1.2.2. Рельеф.	9

1.2.3. Гидрография.	9

1.2.4. Геологическое строение	9

1.2.5. Почвы, растительный и животный мир	10

1.3. Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории	10

1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	14

1.5. Жилищная сфера	18

1.6. Социальная сфера	19

1.7. Производственная сфера	23

1.8. Транспортная инфраструктура	24

1.8.1. Внешний транспорт	24

1.8.2. Улично-дорожная сеть	24

1.8.3. Объекты транспортного обслуживания	25

1.9. Коммунальное обслуживание	25

1.9.1. Водоснабжение	25

1.9.2. Водоотведение (канализация)	26

1.9.3. Теплоснабжение	26

1.9.4. Газоснабжение	27

1.9.5. Связь и информация	27

1.9.6. Электроснабжение	27

1.10. Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории	28

1.10.1. Атмосферный воздух	28

1.10.2. Поверхностные и подземные воды	29

1.10.3. Почвенный покров	29

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	31

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории	31

2.1.1. Архитектурно-пространственное решение	31

2.1.2. Планировочная организация территории	31

2.2. Жилищная сфера	33

2.3. Социальная сфера	34

2.4. Производственная сфера	36

2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	37

2.5.1. Внешний транспорт	37

2.5.2. Улично-дорожная сеть	37

2.5.3. Объекты транспортного обслуживания	38

2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	39

2.7. Инженерное оборудование территории	39

2.7.1. Водоснабжение	39

2.7.2. Водоотведение (канализация)	42

2.7.3. Теплоснабжение	43

2.7.4. Газоснабжение	45

2.7.5. Связь и информация	45

2.7.6. Электроснабжение	46

2.8. Охрана окружающей среды	48

2.8.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	49

2.8.2. Водоохранные зоны водных объектов	49

2.8.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	50

2.8.4. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	51

2.9. Мероприятия по охране окружающей среды	52

2.9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	52

2.9.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	52

2.9.3. Мероприятия по охране почвенного покрова	53

2.9.4. Санитарная очистка территории	53

2.10. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер	54

2.11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из границ	58

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	59

4 	ПРИЛОЖЕНИЯ	79

# ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования Куладинское сельское поселение разработан в 2009 году ООО "Институт территориального планирования "Град" по заказу администрации муниципального образования "Онгудайский район" на основании муниципального контракта № 109800008 от 13.04.2009 г. и утвержден решением сессии сельского совета депутатов Куладинского сельского поселения муниципального образования "Онгудайский район" №11/2 от 07.06.2010 г.

В соответствии с требованиями Технического задания к Договору № 149 на оказание услуг по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Куладинское сельское поселение муниципального образования "Онгудайский район" Республики Алтай от 17.04.2018 г. и по согласованию с заказчиком в проекте предусмотрены следующие изменения:

- Корректировка  Генерального плана Куладинского сельского поселения в целях приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства, существующему кадастровому делению и реальной перспективе развития поселения.

- Приведение Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 10  09.01.2018 г. «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» и требованиями ИСОГД по Республики Алтай.

Внесены изменения в графические и текстовые материалы генерального плана в частности:

- Текстовые материалы:

"Положения о территориальном планировании" ;

"Материалы по обоснованию проектных решений", в части проектных предложений;

- Графические материалы в составе утверждаемой части, представленные картой : "Схема генеральных планов населенных пунктов Куладинского сельского поселения" была заменена следующими картами:

"Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Куладинского сельского поселения."

"Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов  Куладинского сельского поселения."

Работы по внесению изменений выполнены в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Земельный кодекс Российской Федерации;

– Водный кодекс Российской Федерации;

– Лесной кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (последняя редакция);

– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.08.2018) «О недрах»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Закон Республики Алтай от 13.01.2005 № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» (с изменениями на 7 марта 2018 года);

– Закон Республики Алтай от 10.11.2008 № 101-РЗ «Об административно территориальном устройстве Республики Алтай» (с изменениями и дополнениями);

– Закон Республики Алтай от 19.05.2008 № 60-РЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай»;

– Закон Республики Алтай от 16.09.2003 № 14-16 «Об охране объектов культурного наследия в Республике Алтай»;

– Закон Республики Алтай от 04.11.1994 № 6-15 «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай»;

– Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420).

Цель работы – разработка генерального плана муниципального образования Куладинское сельское поселение в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования Куладинское сельское поселение (далее – поселение, сельское поселение, муниципальное образование);

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

-  создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

# 1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 1.1. Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Законом Республики Алтай от 13.01.2005 № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» (с изменениями на 7 марта 2018 года) образовано в составе муниципального образования «Онгудайский район» и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Куладинское сельское поселение (далее – поселение).

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью развития поселения и создания благоприятной среды жизнедеятельности поселения являются:

– подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

– подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

– подготовка и утверждение документации по планировке территории поселения;

–подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## 1.2. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### 1.2.1. Климатическая характеристика

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 23.01-99* «Строительная климатология» территория Куладинское сельского поселения относится к району IВ.

Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной холодной зимой. Среднегодовая температура –1,10С, за январь –22,10, за июль +16,20С.

Зимой континентальный воздух со стороны Монголии и Восточной Сибири, растекаясь между хребтами Алтая, приносит с собой сухую холодную и ясную погоду. Устойчивая антициклональная погода здесь задерживается на протяжении 5-6 месяцев.

Влияние воздушных течений, поступающих с Атлантического океана, прослеживается на высотах более 2000-3000 м. Обычно они приносят осадки, умеряют летнюю жару и повышают температуру зимой. Для лета характерно относительно частая смена погоды, обусловленная резким подъемом хорошо подогретого местного воздуха на большую высоту. Сравнительно высокие температуры поддерживаются интенсивным поступлением солнечной радиации, господством воздуха со стороны Казахстана и Средней Азии. Влияние холодного арктического воздуха нередко ощущается летом, и особенно в переходные сезоны года. Арктика проявляет себя мощным вторжением холодного воздуха, который вызывает резкое падение температуры и даже летние снегопады на перевалах и вершинах высоких горных хребтов.

Среднее количество осадков за год 379 мм. Количество дней с осадками 41. Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 87 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 91 день. Средняя высота снежного покрова 8- 10 см.

### 1.2.2. Рельеф.

Рельеф поселения относится к горностепной зоне Центрального Алтая. Орографические элементы рельефа представлены линейно вытянутыми хребтами и разделяющими их долинами. Рельеф обусловлен интенсивными движениями земной коры в неоген-четвертичное время.

Строение поверхности территории поселения, как типично горной территории, имеет следующие закономерности: общее увеличение высот с севера-запада на юго-восток, асимметрия склонов, ступенчатость горной системы, выражающаяся в смене низкогорий среднегорьями, а затем и высокогорьями.

### 1.2.3. Гидрография.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита и представлена множеством горных речек. На территории поселения протекают р. Каракол, р. Талдушка, р. Мажи, р.Арыгем, а также множество их притоков.

Реки Горного Алтая протекают в северном и северо-западном направлениях и вместе с притоками образуют разветвленную гидрографическую сеть. В среднегорьях сток формируется за счет снегового и снегодождевого питания, а паводок обычно наблюдается в весенне-летнее время. Низкогорья характеризуются весенним половодьем от таяния снега и дождевыми паводками в летнее время. Зимой питание рек осуществляется за счет подземных вод, уровень рек резко падает, наступает межень. В условиях низких температур часть речек промерзает до дна. Зимой на реках часто образуются наледи.,

### 1.2.4. Геологическое строение

Рельеф поселения, как и всего Алтая, был создан тектоническими движениями палеозойского возраста, каледонской и герцинской складчатостью более 600—300 млн. лет назад. В течение мезозойского и неогенового периодов (145-70 млн. лет тому назад), он подвергался интенсивному размыву и к концу неогена (10 млн. лет тому назад) представлял уже слегка холмистую поверхность, поднятую в разных местах на разные уровни. На рубеже верхнего неоген-четвертичного периода (9 млн. лет тому назад) произошли неотектонические движения, проявившиеся в сводовых поднятиях и локальном перемещении отдельных тектонических структур. В результате новейших тектонических движений неоген-четвертичного времени, древняя пенепленизированная поверхность была глубоко преобразована.

### 1.2.5. Почвы, растительный и животный мир

На территории сельского поселения почва в основном суглинистая и серозем. В низинах рек местами заболоченная.

Вдоль рек растут несколько видов ив, береза, кустарники, на задернованных юговосточных склонах гор растут лиственница, ель, выше растет только кедр. С высоты 1900 метров начинаются горные тундры. Промышленный деловой лес в  основном массиве вырублен, остались незначительные запасы для местных нужд.

В лесах растет красная, черная смородина, брусника, в небольшом количестве растет костяника. Много лекарственного сырья. Встречаются эндемики Алтая – венерин башмачок, эфедра хвощевая, эдельвейсы.

Фауна поселения богата и разнообразна. Здесь обитают северный олень, косуля, кабарга, бурый медведь (самый крупный представитель хищников). Повсеместно распространены рысь, росомаха, лиса, выдра, горностай, солонгой, ласка. В  лесах обитают барсуки, кроты, полевки. Из птиц: кобчики, ястребы, коршуны, беркуты, орлы, филины, кукушки, козодои. На лесных озерах обитает множество уток. В водах рек и озер обитает хариус.

В связи с массовой вырубкой леса сократилось число маралов, оленей, лис, зайцев.

## 1.3. Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ " Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" к объектам культурного наследия относятся памятники, ансамбли и достопримечательные места, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно перечню объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, на территории Куладинского сельского поселения Республики Алтай, по состоянию на 01 января 2018 года, расположены объекты культурного наследия:

| № п/п | Учетный номер | Наименование | Адрес | Категория | Вид ОКН | Входит в ансамбль | Общая видовая принадлежность | Наименование нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану | Тип процесса/ статус | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04-118919 | Каменные изваяния VII - X вв. | Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, населенный пункт Кулада, на территории Куладинского краеведческого музея (улица С. Этенова, д 25.) | Федерального значения | Памятник |  | Памятник археологии | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» | Регистрация | 041740835510006 |

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального  значения, расположенные на территории Куладинского сельского поселения Республики Алтай:

| № п/п | Учетный номер | Наименование | Адрес | Категория | Вид ОКН | Входит в ансамбль | Общая видовая принадлежность | Тип процесса | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04-59461 | Обелиск павшим землякам в Великой Отечественной войне | Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, село Кулада, улица С. Этенова, д. 30а | Регионального значения | Памятник |  | Памятник истории | Регистрация | 041510296280005 |
|  | 04-59457 | Обелиск павшим землякам в Великой Отечественной войне | Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, село Боочы, улица 60 лет Победы, 31а | Регионального значения | Памятник |  | Памятник истории | Регистрация | 041510296310005 |

Объекты археологии:

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Датировка объекта | Статус | Рекомендованная категория охраны | Типология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алты-Таш | в окрестностях с. Кулада, в урочище Алты-Таш | затруднена | В | Ф | петроглифы |
| 2 | Алтыгы-Соору | в 1,5 км к юго-востоку от с. Кулада | не установ. | В | Ф | могильник |
| 3 | Башадар | в 3 км к северо-востоку от с. Кулада и в 50 м к западу от р. Кулада, около урочища Башадар | затруднена | В | Ф | петроглифы |
| 4 | Башадар | в 1,5 км к северо-западу от с. Кулада |  | В | Ф | могильник |
| 5 | Боочи (Богочи по П.П. Хороших) | у с. Боочи, выше по левому берегу р. Каракол | не установ. | В | Ф | петроглифы |
| 6 | Кызыл-Тал | в 2 км к северо-западу от с. Кулада, восточнее правого берега р. Каракол | затруднена | В | Ф | петроглифы |
| 7 | Сары-Кобы | в 6-7 км от с. Кулады, вверх по левому берегу р. Каракол | не установ. | В | Ф | петроглифы |
| 8 | Сетерлю | устье р. Сетерлю ус. Боочи | не установ. | В | Ф | петроглифы |
| 9 | Сору | правый берег р. Каракол, в 5-6 км выше с. Кулада, в небольшом урочище Нижняя Сору | не установ. | В | Ф | петроглифы |

Природно-культовые объекты/ места, достопримечательные и исторические места:

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Типология | Рекомендуемая категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буддийская ступа | в 2 км от с. Боочи | культовый объект | Р |
| 2 | Гора Кызыл-Кодегор | Куладинское сельское поселение | природно-культовый объект | М |
| 3 | Гора Кара-Туу | Куладинское сельское поселение | природно-культовый объект | М |
| 4 | Гора Алкы-Таш | Куладинское сельское поселение | природно-культовый объект | М |
| 5 | Гора Текпенек | Куладинское сельское поселение | природно-культовый объект | М |
| 6 | Гора Самырган | Куладинское сельское поселение | природно-культовый объект | М |
| 7 | Гора Уч-Энмек (Каракол-Бажы) | южная сторона с. Кулада | природно-культовый объект | М |
| 8 | Источник Аржан | с. Боочи | природно-культовый объект | М |
| 9 | Источник Текпенек | в 2,5 км от с. Кулада | природно-культовый объект | М |
| 10 | Источник Еркемей | урочище Шумар-Оозы у с. Кулада | природно-культовый объект | М |
| 11 | Источник Устуги-Карасу | у с. Кулада | природно-культовый объект | М |
| 12 | Источник Молдыр | в 2,5 км к северу от с. Боочи | природно-культовый объект | М |

К памятникам истории относятся здания и сооружения, связанные с историческими событиями и деятельностью исторических личностей, памятники военной истории и памятные места, имеющие четко локализованную территорию, связанную с конкретными историческими событиями, и сохранившийся исторический ландшафт или застройку, существовавшие на момент события.

К памятникам археологии относятся объекты или их комплексы с остатками материальной культуры от эпохи палеолита до эпохи позднего средневековья, которые располагаются на поверхности земли и под землей, на дне естественных и искусственных водоемов.

В соответствии с Законом Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 37-РЗ " О регулировании некоторых вопросов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия, разработанным в порядке, установленном федеральным законодательством.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия республиканского и местного значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия Правительством Республики Алтай по представлению органа исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр, а также выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий республиканского или местного значения, выявленных объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в зонах его охраны может быть ограничено или запрещено органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен объект культурного наследия, по представлению органа исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории в сельском поселении Куладинском представлены природным парком «Уч-Энмек».

Природный парк «Уч-Энмек», образованный в 2001 г на территории Онгудайского района, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Атлай «О создании в Онгудайском районе Каракольского природного парка «Уч-Энмек» от 23.04.2001 г № 109  охватывает  бассейн р.Каракол  (правый приток Урсула)  общей площадью 60551 га. На территории парка находится много духовных, культурно-исторических памятников и священных мест алтайского народа. Создание природного парка «Уч-Энмек» обусловлено тем, что это одна из наиболее освоенных и посещаемых территорий Республики Алтай, на которой необходимо осуществлять охрану фауны и флоры, а также находящихся здесь уникальных природных объектов, археологических и других памятников истории и культуры алтайского этноса.

Основной целью деятельности природного парка "Уч Энмек" является сохранение памятников историко-культурного наследия коренного населения Горного Алтая как наиболее эффективного метода охраны природных комплексов и биологического разнообразия данной территории, а также разработка и внедрение модели его использования с учетом сохранения экологической и эстетической ценности территории Парка, его природных комплексов и объектов.

Основными задачами природного парка являются:

- сохранение окружающей природной среды, природных ландшафтов;

- создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории Парка;

- сохранение рекреационных ресурсов на территории природного парка;

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы;

- поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории Парка.

Режим

На территории природного парка запрещена:

деятельность, которая может нанести ущерб всему биому Парка, его историкокультурным объектам, а также противоречащая целям и задачам Парка, в т.ч.:

- деятельность, влекущая к невосстановимым нарушениям почвенного покрова и геологических обнажений;

- деятельность, влекущая за собой необратимые изменения гидрологического режима (в т.ч. и сплав древесины);

- коммерческая и промышленная вырубка лесов, заготовка дикорастущих растений (в т.ч. в лечебных целях);

- деятельность, влекущая нарушение естественных условий обитания растительного и животного мира;

- организация спортивных массовых и зрелищных мероприятий, организация туристических стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- вывоз предметов и памятников историко-культурного наследия.

## 1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированный в республиканских и районных программах по развитию территории позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в муниципальном образовании (далее МО) производилась на основе следующих данных:

- паспорт Куладинского сельского поселения Республики Алтай за 2000-2006 гг.;

- паспорт Куладинского сельского поселения Республики Алтай за 2000-2007 гг.;

- основные показатели социально-экономического развития МО Куладинское сельское поселение  на 2008 г.;

- план социально-экономического развития МО Куладинское сельское поселение на 2008-2012 гг.;

– план социально-экономического развития МО Куладинское сельское поселение на 2008 г.

- схемы территориального планирования Республики Алтай до 2030 г. (утвержденной в 2008 г.);

- проекта схемы территориального планирования МО «Онгудайский район»;

- программы социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2006-2009 гг.

На начало 2009 г. численность муниципального образования составила 851человек.

Динамика численности населения в период 2000-2009 гг. приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 	Динамика численности населения поселения, на начало года

Очевидно, что за последние 10 лет колебания численности составили 2,8% или 28 человек, поэтому можно сказать о стабильности численности населения. В среднем ежегодно численность населения сокращалась на 1,2 человека.

Динамика естественного движения населения приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 Естественное движение населения поселения, чел.

Как видно из рисунка в течение рассматриваемого периода наблюдался естественный прирост населения. Среднегодовая величина естественного прироста составила 5 человек в год.

Погодовые данные по механическому движению отсутствуют, но очевидно, что минимальное значение механического оттока составляло не менее 6,2 человек в год.

Возрастной состав населения приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 	Возрастной состав населения поселения, %

Возрастная структура населения достаточно близка к прогрессивной структуре для естественного воспроизводства населения (30% - 50% - 20%).

В результате анализа сложившейся динамики численности населения можно сделать вывод, что имеется предпосылки для дальнейшего роста численности населения только при условии снижения отрицательного сальдо миграции или сведения его к нулю.

Прогноз численности населения выполнен до конца 2030 г. с разбивкой на два промежуточных периода – конец 2015 г. и 2020 г. Помимо этого произведена оценка численности населении на конец 2009 г.

Базовым периодом прогнозирования является 01.01.2009 г. Прогноз численности выполнен по нижеописанной методике.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. Результаты анализа и прогноза численности населения сведены по трем возрастным группам, принятым в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ и статьей 7 Федерального закона от 17.12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»:

- младше трудоспособного возраста население в возрасте до 16 лет;

- трудоспособного возраста население в возрасте от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин;

- старше трудоспособного возраста население старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин.

Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (влияние фактора смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 г. и скорректированные с учетом смертности за последние два года в сельском поселении.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использован специальный коэффициент рождаемости, значение которого определяется с учетом динамики рождаемости в населенном пункте за последние годы. Численность новорожденных на следующий год определена умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принято равным 1:1. При определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались ожидаемые результаты от реализации концепции демографического развития Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости и федеральной целевой программы «Дети России» в части снижения коэффициента младенческой смертности.

Основные расчетные параметры, используемые при демографическом прогнозе приведены в таблице 1, а результаты прогноза в таблице 2.

Таблица 1  Основные расчетные показатели демографического прогноза поселения

| Показатель | На конец года |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2030 |
| Число родившихся, чел. в год | 14,0 | 12,8 |
| Общий коэффициент рождаемости, родившихся на 1000 жителей | 16,6 | 14,2 |
| Число умерших, чел. в год | 9,0 | 7,7 |
| Общий коэффициент смертности, умерших на 1000 жителей | 10,6 | 8,6 |
| Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 жителей | 5,9 | 5,7 |
| Миграционный отток населения, чел. в год | 2 | 0 |

Таблица 2   Результаты демографического прогнозирования поселения (на конец года)

| Показатель | Факт | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения | 851 | 860 | 885 | 910 | 950 |
| - младше трудоспособного возраста | 223 | 227 | 207 | 198 | 212 |
| - трудоспособного возраста | 496 | 499 | 511 | 526 | 520 |
| - старше трудоспособного возраста | 132 | 134 | 167 | 186 | 218 |
| Динамика, %, относительно 2008 г. | - | 101% | 104% | 107% | 112% |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| с. Кулада | 559 | 560 | 575 | 595 | 630 |
| с. Боочи | 292 | 300 | 310 | 315 | 320 |

По результатам прогноза ожидается рост численностинаселения на 12%. Возрастная структура предположительно примет следующий вид: 22% в возрасте младше трудоспособного, 55% в возрасте трудоспособного населения и 23% в возрасте старше трудоспособного населения.

Результаты прогнозирования согласованы с Администрацией района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» письмом №706 от 24.06.2009 г.

В 2018 году в целях устойчивого развития территории муниципального образования Куладинское сельское поселение подготовлены изменения в генеральный план населенных пунктов с. Кулада и с. Боочи. Согласно данным, предоставленным администрацией Онгудайского района население Куладинского сельского поселения на 01.01.2016 г. составило 729 человек. На период реализации генерального плана расчетные показатели прогноза численности населения остаются без изменения.

Рост численности населения будет достигнут при улучшении уровня жизни людей (обеспечение занятости, социальная поддержка и помощь, повышение обеспеченности услугами социальной инфраструктуры, улучшение жилищных условий).

## 1.5. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

На момент разработки проекта площадь территории жилой застройки поселения составляла 88,8 га, в том числе в границах с. Кулада – 44,8 га (50%), с. Боочи – 44 га (50%).

По данным паспорта поселения за 2007 г. объем жилищного фонда составил 18,2 тыс. кв. м общей площади. Всего насчитывалось 299 домохозяйств. Средняя жилищная обеспеченность населения составила 21,4 кв.м общей площади на человека. Жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой средней этажностью 1. В разрезе населенных пунктов данные показатели приведены в таблице 3.

Таблица 3   Существующее положение жилищного фонда поселения

| Наименование показателя | с. Кулада | с. Боочи |
| --- | --- | --- |
| Территория индивидуальной жилой застройки, га | 44,8 | 44,0 |
| Средняя расчетная плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания, чел./га | 14 | 8 |
| Расчетный объём жилищного фонда, кв.м общей площади | 11 060 | 7 110 |
| Расчетная жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | 20 | 24 |
| Плотность населения в границах населенного пункта (площадь с. Кулада - 83,5 га, с. Боочи - 69,8 га), чел./га | 7 | 4 |

Примечание. Расчетные показатели определены на основе данных современного использования территории.  Учтены жилые территории, расположенные за существующей границей населенного пункта.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и покрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) жилые территории, относятся:

с. Кулада

- скотомогильник;

- свалка твердых бытовых отходов;

- пилорама;

с. Боочи

- котельная.

На территориях с градостроительными ограничениями в с. Кулада размещено 7,6 га или порядка 17% жилых территорий, в с. Боочи – 2,2 га или 5%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда муниципального образования можно сделать следующие выводы:

- Средняя жилищная обеспеченность населения в 2007 г. составляла 21,4 кв. м общей площади на человека, что выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по РФ на 19% (18 кв. м общей площади на человека), и, соответствует среднестатистическому показателю по РФ на конец 2007 г. (21,5 кв. м на человека).

- Территория жилой застройки представлена индивидуальной жилой застройкой. Средняя плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания населенных пунктов составила 8-14 человек на гектар.

- Объём жилых территорий муниципального образования, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 11% от общей площади жилых зон.

## 1.6. Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социальнобытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице 4.

Таблица 4  Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СНиП 2.07.01-89*) |
| Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | СНиП 2.07.01-89* |
| Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно - поликлинические учреждения | 189 посещений в смену на 10 000 человек | Постановление Правительства Республики Алтай от 19.02.2009 № 38 «О территориальной программе государственных гарантий оказа- ния гражданам РФ на территории Республики Алтай бесплатной медицинской помощи на 2009 год» |
| Больничные учреждения | 110 коек на 10 000 человек |  |
| Аптечные учреждения | 1 объект на 6 200 человек сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах» |
| Фельдшерско–акушерские пункты | в зависимости от удаленности и численности населенного пункта | Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и по- ликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участко- вых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерскоакушерских пунктов» |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 000 человек сельского населения в пределах зоны 30- минутной доступности на специаль- ном автомобиле | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Спортивные плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения | 500-300 посетительских мест на 1000 жителей для сельских поселений свыше 200 и до 1000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Библиотечные учреждения | 6-7,5 тыс. ед. хранения и 5-6 чита- тельских мест на 1000 жителей для сельских поселений свыше 1000 и до 2000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия торговли |
| Магазины | 300 кв.м торговой площади на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия общественного питания |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Наименование | Норматив | Источник |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Бани | 7 мест на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1 000 – 2 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы | 6 мест на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Пожарные депо | 1 депо на 2 автомобиля при населении до 5 000 человек | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас- ности» |

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов – туристическая база, летний лагерь для детей;

с. Кулада

Учреждения образования

- Куладинский детский сад «Кайынаш» на 20 мест, степень износа здания 50%, 1975 г. ввода;

- начальная школа на 70 учащихся, 1930 г. ввода, 1990 г. реконструкции, степень износа здания 49%;

- Куладинская средняя общеобразовательная школа на 240 учащихся со спортивным залом; год ввода - 1968, год капитального ремонта - 2009, 40 % - износ здания;

Учреждения здравоохранения

- ФАП, 1976 г. ввода, 15% - износ здания;

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- стадион площадью поля 20 тыс. кв.м., год ввода - 1982;

Учреждения культуры и искусства

- недействующий клуб;

- клуб на 100 мест с библиотекой на 5,4 тыс. ед. хранения, степень износа здания 5%;

- куладинский музей, год ввода -1984;

Предприятия торговли

- 3 магазина (в том числе 1 – на стадии строительства и магазин «Аркем»);

Отделения связи

- почта;

Учреждения управления

- Администрация в здании с магазином «Аркем» и переговорным пунктом, 1985 г. ввода;

с. Боочи

Учреждения образования

- Боочинская средняя общеобразовательная школа на 107 учащихся, со спортивным залом, степень износа здания 15%, 1994 г. ввода;

- школьный интернат, 1972 г. ввода, 80 % износ здания;

Учреждения здравоохранения

- фельдшерско-акушерский пункт, год ввода - 1970, степень износа здания 11%;

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- спортивная площадка;

- стадион, 2007 г. ввода;

Учреждения культуры и искусства

- клуб на 100 мест с библиотекой на 2,8 тыс. единиц хранения, 1983 г. ввода;

- Предприятия торговли – 4 магазина.

В настоящее время общественно-деловая зона в поселении сформирована следующим образом:

- с. Кулада порядка 3,2 га;

- с. Боочи порядка 2,0 га.

Оценка обеспеченности населения выполнена на конец 2008 г. и приведена в таблице 5.

Потребность населения в больничных учреждениях обеспечена за счет Онгудайской центральной районной больницы.

Таблица 5   Расчет потребности населения в объектах социальной сферы в течение расчетного срока (численность населения с. Кулада – 559 человек, с. Боочи – 292 человека)

| № п/п | Наименование, единица измерения | с. Кулада | с. Боочи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 20 | 42 | -22 | 0 | 20 | -20 |
| 2 | Школьные учреждения, учащиеся | 310 | 95 | 215 | 107 | 44 | 63 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 15 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену | 0 | 16 | -16 | - |
| 5 | Больничные учреждения*, коек | 0 | 9 | -9 | - |
| 6 | Фельдшерско – акушерские пункты, объект | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Аптечные учреждения*, объект | 0 | 1 | -1 | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи*, автомобиль | 1 | 1 | 0 | - |
| Примечание. Гараж для стоянки автомобиля скорой медицинской помощи отсутствует. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Спортивные плоскостные сооружения, га | 2 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Клубные учреждения, посетительское место | 100 | 224 | -124 | 100 | 117 | -17 |
| 11 | Библиотечные учреждения, тыс.ед. хране- ния/ читательское место | 5,4 | 3,6 3 | 1,8 7 | 2,8 | 1,9 2 | 0,9 3 |
|  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |
| Предприятия торговли |
| 12 | Магазины, кв. м торговой площади | 80 | 168 | -88 | 80 | 88 | -8 |
| Предприятия общественного питания |
| 13 | Предприятия общественного питания, место | 0 | 22 | -22 | 0 | 12 | -12 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Пункты бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Бани, место | 0 | 4 | -4 | - |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 16 | Отделения и филиалы сберегательного бан- | 0 | 1 | -1 | - |
|  | ка*, операционное место |  |  |  |  |
|  | Отделения связи |
| 17 | Отделения связи*, объект | 1 | - | - | - |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 18 | Гостиницы*, место | 0 | 5 | -5 | - |
| 19 | Пожарные депо*, объект/ автомобиль | 0 0 | 1 2 | -1 -2 | - |
|  | Учреждения управления |
| 20 | Администрация муниципального образования*, объект | 1 | 1 | 0 | - |

100

- мощность объекта определена экспертным путём, * - потребность рассчитана на население муниципального образования.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

с. Кулада

- дефицит в детских дошкольных учреждениях 22 места;

- отсутствие аптеки (потребность  - 1 объект), разместить в ФАПе;

- дефицит в клубах - 124 посетительских места;

- дефицит в магазинах - 88 кв.м торговой площади;

- отсутствие предприятий общественного питания (потребность – 22 места);

- отсутствие пункта бытового обслуживания (потребность - 4 рабочих места);

- отсутствие бани (потребность - 4 места);

- отсутствие отделения сберегательного банка (потребность -1 операционное место);

- отсутствие гостиницы  (потребность - 5 мест);

- отсутствие пожарного депо (потребность -1 депо на 2 автомобиля), по заданию на проектирование.

с. Боочи

- отсутствие  детского дошкольного учреждения (потребность 20 мест);

- дефицит в клубах - 17 посетительских мест;

- отсутствие предприятий общественного питания (потребность - 12 мест), по заданию на проектирование;

- отсутствие  пункта бытового обслуживания (потребность -2 рабочих места), по заданию на проектирование;

- ветхость здания школьного интерната (80%).

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию территории с обозначением запланированных объектов соцкультбыта на расчетный срок и рекомендуемыми источниками финансирования, периодами строительства.

## 1.7. Производственная сфера

Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. В 2007 г. в поселении функционировало 39 крестьянских хозяйств, порядка 300 личных подсобных хозяйств. Основной специализацией сельского хозяйства является животноводство и это определяет направления развития – обеспечение условий для роста поголовья и повышение его продуктивности, организация пунктов закупа продукции у населения.

На территории поселения имеется потенциал развития растениеводства, но в настоящее время он не используется ввиду высокой стоимости расходных материалов и износа основных фондов.

Обрабатывающее производство в поселении не развито.

На территории поселения имеются следующие объекты производственного назначения:

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

- 35 стоянок для скота;

- пасека;

- овцефермы.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет - 332 га, в том числе животноводства - 67 га, сельскохозяйственных угодий - 264 га, сельскохозяйственного производства – 1 га.

с. Кулада

- пилорама.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 0,05 га.

с. Боочи

- пилорама;

- недействующая коммунально-складская территория.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 0,9 га.

## 1.8. Транспортная инфраструктура

### 1.8.1. Внешний транспорт

Территория Куладинского сельского поселения расположена в западной части Онгудайского района, республики Алтай. Существующее транспортное обеспечение населенных пунктов внутри Куладинского сельского поселения и с населенными пунктами за его приделами представлено автомобильными дорогами.

По территории Куладинского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

- участок автомобильной дороги регионального значения «Каракол - Кулада» с переходным типом покрытия (неукрепленные каменные материалы) IV технической категории, протяжённостью в границах поселения 9,1 км.

### 1.8.2. Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог населенных пунктов Куладинского сельского поселения  выполнена в низшем исполнении (грунтовое). Не по всем улицам организованы пешеходные дорожки (тротуары).

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Куладинского сельского поселения сведены в таблице 6

Таблица 6  Показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Куладинского сельского поселения

| № | Наименование Населенного пункта | Ед. изм. | Тип дорожной одежды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капитальное | Переходное | Низшее |
| 1 | с. Кулада | км/м² | - | 0,9/5200 | 7,1/28200 |
| 2 | с. Боочи | км/м² | 1,2/7400 | 0,4/2300 | 6,3/25200 |

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

### 1.8.3. Объекты транспортного обслуживания

Куладинское сельское поселение

На территории Куладинского сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- 11 автодорожных мостов, восемь через р. Каракол в центральной и северной части поселения, один через р. Верхняя Кулада в северной части поселения, один через р. Нижняя Кулада в центральной части поселения, один через р. Аккем в центральной части поселения;

- недействующая автозаправочная станция (АЗС), южнее с. Кулада.

На территории с. Кулада располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- автодорожный мост через р. Нижняя Кулада в северо-западной части села;

- пешеходный мост через р. Нижняя Кулада в центральной части села.

В с. Боочи остановочный павильон общественного транспорта в центральной части села.

На территории сел на конец 2008г. проживало 851 чел. Уровень автомобилизации на конец 2008г. по поселению составлял порядка 180 автомобилей на 1000 жителей. Исходя из общей численности населения и уровня автомобилизации поселения, общее количество автомобилей принято 154 шт.

С учетом принятого количества автомобилей и расчетной нормы по проектированию АЗС - одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (п. 6.41 СНиП 2.07.0189*), на сегодняшний день на территории поселения для обслуживания автомобилей всех населенных пунктов требуется строительство автозаправочной станции мощностью 1 топливораздаточная колонка.

С учетом принятого количества автомобилей и расчетной нормы по проектированию СТО - один пост на 200 легковых автомобилей (п.6.40 СНиП 2.07.01-89*), на сегодняшний день на территории поселения для обслуживания автомобилей всех населенных пунктов требуется строительство станции технического обслуживания мощностью 1 пост.

Хранение личного автотранспорта жителями населенных пунктов осуществляется на территории приусадебных участков.

Таким образом, к недостаткам в транспортном обслуживании населенных пунктов  на сегодняшний день можно отнести:

− отсутствие СТО;

− отсутствие АЗС.

## 1.9. Коммунальное обслуживание

### 1.9.1. Водоснабжение

Водоснабжение с. Кулада осуществляется индивидуальным забором из рек.

Источником водоснабжения с. Боочи являются подземные воды. Водоразбор осуществляется из водоразборных колонок.

Система водоснабжения с. Боочи включает:

- водозаборную скважину. Год ввода скважины в эксплуатацию 1995г;

- водонапорную башню, являющуюся напорно-регулирующим сооружением;

- хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 1,6км.

Станция водоподготовки отсутствует. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях, по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98,  СанПиН  2.1.4.107401.

Запас воды на пожаротушение с. Боочи хранится в водонапорной башне. Система пожаротушения с. Кулада не предусмотрена.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Куладинского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

− источником водоснабжения с. Боочи являются подземные воды;

Отрицательные качества:

− в населенных пунктах отсутствует предварительная водоподготовка;

− высокий износ водозаборных сооружений;

- качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует питьевым требованиям.

Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу требуется выполнить строительство новых водозаборных сооружений, установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

### 1.9.2. Водоотведение (канализация)

В сельском поселении Куладинское мероприятия по утилизации сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется без очистки в индивидуальные выгребы, надворные туалеты и на рельеф, что негативно влияет на экологическую безопасность территории.

Для улучшения экологической обстановки на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть

строительство канализационных очистных сооружений.

### 1.9.3. Теплоснабжение

с. Кулада

Теплоснабжение села Кулада децентрализованное.

Теплоснабжение школы, детского сада, клуба и администрации осуществляется от индивидуальных угольных котельных.

Общественные здания и частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов, топливом является уголь и дрова.

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте, показывает:

существующая система теплоснабжения- оптимальная.

с. Боочи

Теплоснабжение села Боочи децентрализованное.

Теплоснабжение школы и интерната осуществляется от угольной котельной.

Общественные здания и частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов, топливом является уголь и дрова.

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом  пункте, показывает, что существующая система теплоснабжения - оптимальная.

### 1.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение природным газом отсутствует. Газоснабжение потребителей жилой застройки осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

### 1.9.5. Связь и информация

На территории сельского поселения установлена одна автоматическая телефонная станция (АТС) в с. Кулада емкостью 168 номеров.

Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи.

В селах Кулада и Боочи установлены таксофоны универсальной услуги.

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории Куладинского сельского поселения вблизи с. Кулада.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляет оператор мобильной связи ОАО «Мобильные Теле Системы».

Анализируя современное состояние системы связи установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

− существующее оборудование абонентского доступа в селе Кулада, соответствует современным требованиям.

Отрицательные качества:

− монтированной номерной емкости АТС с. Кулада недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования;

− в селе Боочи отсутствует АТС;

− межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи.

### 1.9.6. Электроснабжение

Система электроснабжения Куладинского сельского поселения является централизованной. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) ПС 110/10 кВ «Теньгинская», расположенная на территории Теньгинского  сельского поселения. Передача мощности от ПС 110/10 кВ "Теньгинская" осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ расположенных в  с. Кулада и с. Боочи.

Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории муниципального образования проходят  линии электропередачи  ЛЭП 10 кВ — 9 км.

с. Кулада

На территории с. Кулада расположено 4 трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ, номинальной мощностью от 100 до 160 кВА. Общая длина  ЛЭП - 10 кВ составляет 1,6 км.

с. Боочи

На территории с. Боочи расположено 2 трансформаторные подстанция ТП 10/0,4кВ номинальной мощностью 63 и 160 кВА. Общая длина  ЛЭП - 10 кВ составляет 2,4 км.

Анализируя современное состояние системы электроснабжения населенных пунктов Кулагинского сельского поселения,  установлены положительные и отрицательные качества:

Положительные:

- централизованное электроснабжение.

Отрицательные:

- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

Вывод:

В целом по Куладинскому сельскому поселению существует потребность в развитии электрических сетей, в реконструкции  трансформаторных подстанций, как по причине износа, так и по причине недостаточной мощности.

## 1.10. Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории

### 1.10.1. Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На состояние атмосферного воздуха влияет увеличение единиц имеющегося в поселении автотранспорта и сезонного увеличения потока машин в связи с большим количеством туристов, посещающих Республику Алтай.

Воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают также фенол, метилмеркаптан и этилмеркаптан, источниками выделения которых являются фермы.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарнозащитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 7  Санитарно-защитные зоны объектов, находящихся на территории СП Куладинское

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| С.Боочи |  |
| 1 | Пилорама* | 100 |
| 2 | Котельная* | 50 |
| С.Кулада |  |
| 1 | Пилорама* | 100 |
| Куладинское сельское поселение |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Стоянка скота | 50 |
| 3 | Овцеферма | 50 |
| 4 | Свалка | 1000 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка

Размещение объектов для проживания людей в санитарно-защитной зоне не допускается в соответствии с требованием п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03*.

### 1.10.2. Поверхностные и подземные воды

Основными источниками антропогенного воздействия на качество подземных и поверхностных вод являются транспорт, сельскохозяйственные объекты и селитебные территории.

Качество подземных вод обусловливается сочетанием природных гидрогеохимических особенностей территории и воздействием антропогенных факторов. В частности, природные геолого-металлогенические и гидрогеологические особенности формируют в целом повышенный региональный фон железа и марганца (до 7 и 3 ПДК соответственно) в подземных водах на значительной территории поселения. Достаточно редко в подземных водах отмечаются повышенные концентрации меди, свинца и цинка природного характера.

Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод являются сельскохозяйственное производство и жилищно-коммунальное хозяйство. В силу специфики условий проживания сельских жителей, каждое подворье представляет собой локальный источник загрязнения, а село в целом – локальный очаг загрязнения подземных, преимущественно незащищенных грунтовых вод современных и верхнечетвертичных аллювиальных водоносных комплексов и горизонтов.

### 1.10.3. Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом по- ступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных предприятий и др.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение твердыми промышленными, бытовыми отходами;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительными работами;

- прокладки коммуникаций и трубопроводов.

Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее биологически активных горизонтах.

Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии которого загрязняются воды и почвы. Захламление земель свалками также является одним из возможных путей загрязнения почв.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

На территории сельского поселения располагается несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Атмосферные осадки, выпадающие на ее территорию, насыщаются стиоккантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалка ТБО вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

Радиоэкологическая обстановка по природному альфа-излучению на территории поселения является напряженной. Это относится, главным образом, к радону, который создает основную часть суммарной дозы облучения населения. К радоноопасным территориям относятся, преимущественно, площади развития "молодых" гранитов и "дренирующих" их разломных структур. В их пределах было выявлено большое количество радоносодержащих источников, эманационных аномалий в почвах и почвообразующих породах.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

### 2.1.1. Архитектурно-пространственное решение

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенного пункта, входящего в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

    - природными структурными элементами являются: реки и сложный рельеф местности;

    - основным направлением территориального развития селитебных территорий является снос ветхого фонда, последовательное освоение новых территорий посредством

    - застройки индивидуальными жилыми домами;

    - совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоуст-ройства жилой застройки;

    - упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами об-щественно-деловой, социальной инфраструктуры;

    - формирование зон отдыха населения;

    - основными мероприятиями по благоустройству территории населенных пунктов

    - определены: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение общественных центров;

    - полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих

сетей и проектных разработок.

### 2.1.2. Планировочная организация территории

Село Кулада

Архитектурно - планировочные решения генерального плана поселения в части населенного пункта Кулада основаны на сложившейся планировочной структуре села с учетом ограничивающих территориальное развитие села природных факторов: реки Нижняя Кулада и окружающих природных территорий. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется основными улицами Ч. Т. Кискина, Окчинова, Кезер Таш, Сорпона Эстенова, Бедюрова, Курсай, Самарган.

Проектом сохраняются существующие объекты: магазин, здание администрации с магазином и переговорным пунктом, клуб с библиотекой, почта, стадион. К реконструкции предусмотрены:  школа со спортивным залом с целью увеличение мощности до 90 учащихся и строительства внешкольного учреждения, клуб с увеличением мощности, увеличивается мощность  начальной школы до 70 учащихся.

К строительству предусмотрены такие объекты как: детский сад на 40 мест, отделение сбербанка, пилорама, магазины, магазин-пекарня.  В западной части села к строительству предусмотрены кафе и гостиница.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в восточном, северном и западном направлениях под строительство  кварталов индивидуальной жилой застройки.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Генеральным планом на территории села Кулада запланировано строительство пилорамы в южной части населенного пункта и водопроводные очистные сооружения в западной части.

Важным элементом экологического благополучия населенного пункта является озеленение территории. В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории поселка. Проектом предусмотрено создание рекреационной  зоны вдоль реки Нижняя Кулада и в центральной части населенного пункта.

Проектными решениями даны предложения по установлению границы села Кулада с учетом планируемого развития населённого пункта в западном, северном и восточном направлениях для размещения жилых территорий. Проектируемая граница населенного пункта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет 110,4 га.

село Боочи

Архитектурно - планировочные решения генерального плана поселения в части населенного пункта Боочи основаны на сложившейся планировочной структуре села с учетом ограничивающих территориальное развитие села природных факторов: рек Урсул и Коракол, окружающих природных территорий, сельскохозяйственных угодий. Структурный каркас формируется основными улицами Тужумеева, Текенова, 60 лет Победы, Абакаева, Сарбашева, Иришева,

Общественный центр села сформирован по улице 60 лет Победы. Проектом сохраняются существующие магазины, спортивная площадка, школа со спортивным залом, стадион. Проектом предусмотрена  реконструкция клуба с библиотекой с увеличением мощности до 130 мест.

Проектом предложено дополнить общественный центр объектом социальной сферы посредством строительства фельдшерскоакушерского пункта.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. За расчетный срок предусматривается резервирование  свободных территорий в северо-восточном направлении под строительство  кварталов индивидуальной жилой застройки.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Генеральным планом на территории села Боочи запланировано размещение водопроводных очистных сооружений. За границей населенного пункта в юго-западном направлении размещена пилорама.

Важным элементом экологического благополучия населенного пункта является озеленение территории. Проектом предусмотрено создание рекреационной  зоны вдоль реки Коракол и организация благоустроенных мест отдыха.

Проектируемая граница населенного пункта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет 89,66 га.

Принятые архитектурно- планировочные решения отражают целесообразность организации среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественного центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерных и транспортных инфраструктур.

## 2.2. Жилищная сфера

Проектом к концу расчетного срока предусмотрено увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м на человека (прирост в среднем по поселению на 8,6 кв.м/человека или на 40%).

При прогнозируемой численности населения в количестве 1 тыс. человек объем жилищного фонда поселения должен увеличиться на 57% и составить не менее 28,5 тыс. кв. м общей площади.

Проектируемый тип жилой застройки - индивидуальная жилая застройка. Средняя этажность - 1.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из условия недопущения размещения жилищного фонда в санитарно-защитных зонах объектов, требующих градостроительных ограничений.

С учетом роста жилищной обеспеченности объем нового жилищного строительства в с.

Кулада должен составить не менее 7,8 тыс. кв. м общей площади, в с. Боочи – 2,5 тыс. кв.м.

Развитие жилой застройки на территории предусматривается путем упорядочения существующих территорий и выделения  территорий под новое освоение в с. Кулада – 2,9 га в восточной части, в с. Боочи - 4,16 га в северо-восточной части населенного пункта.

Площадь территории жилой застройки в поселении к концу расчетного срока должна составить 119,75 га (без изменений), в том числе в с. Кулада до 70,5 га (рост 120%), в с. Боочи до 49,2 га (рост 80%).

Средняя плотность населения в границах жилой застройки в с. Кулада сократится на 17% и составит 12 чел./га, в с. Боочи - увеличится на 13% (9 чел./га).

Кроме того, в северо-восточной части с. Боочи определены перспективные территории размером 4,16 га под застройку индивидуальными жилыми домами, что позволит дополнительно расселить  порядка 45 человек.

Проектные показатели жилищного фонда представлены в таблице 8.

Таблица 8  Проектное положение жилищного фонда

| Наименование показателя | с. Кулада | с. Боочи |
| --- | --- | --- |
| Территория индивидуальной жилой застройки |  |  |
| - площадь, га | 70,5 | 49,2 |
| Средняя этажность | 1 | 1 |
| Проектная жилищная обеспеченность |  |  |
| - обеспеченность, кв. м на человека | 30 | 30 |
| -рост (от существующей расчетной жилищной обеспеченности), % | 150 | 125 |
| Расчетный объем жилищного фонда |  |  |
| - площадь, тыс. кв. м общей площади | 18,9 | 9,6 |
| - рост, % | 170 | 135 |
| Средняя расчетная плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания, чел./га | 12 | 9 |
| Перспективные территории индивидуальной жилой застройки, га | - | 4,16 |
| Плотность населения в границах перспективных территорий, чел./га | - | 10 |
| Расчетный перспективный объем жилищного фонда, кв. м общей площади | - | 1350 |
| Емкость перспективных территорий, чел. | - | 45 |

Таким образом, проектные решения генерального плана обеспечат:

- вынос жилищного фонда за границы санитарно-защитных зон объектов, требующих градостроительных ограничений;

- увеличение средней жилищной обеспеченности в с. Кулада на 50%, в с. Боочи на 25%;

- сокращение средней плотности населения в с. Кулада на 17% и ее увеличение в с. Боочи на 13%;

- упорядочения территории индивидуальной жилой застройки с сохранением площади, в т.ч. в с. Кулада рост на 19%, в с. Боочи убыль на 20%;

- новое жилищное строительство на территории с. Кулада в размере 71% от существующего значения (7,8 тыс. кв. м), на территории с. Боочи - 35% (2,5 тыс. кв. м);

- резервирование территории размером 4,16 га под перспективную индивидуальную жилую застройку в с. Боочи.

## 2.3. Социальная сфера

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов;

- реконструкция объектов соцкультбыта по причине неудовлетворительного технического состояния, либо по причине размещение запроектированных мощностей в объектах, площадь которых используется не в полном объеме с целью минимизации затрат на новое строительство;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и действующими на территории поселения программами по развитию территории. Сносу подлежат следующие объекты: с. Кулада

- Куладинский детский сад «Кайынаш»;

- Куладинский музей;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- недействующий клуб. с. Боочи

- фельдшерско-акушерский пункт.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока  выполнен аналогично расчету комплексной оценки территории с использованием результатов демографического прогнозирования и приведен в таблице 9.

Таблица 9  Расчет потребности населения в объектах социальной сферы в течение расчетного срока  (численность населения с. Кулада – 630 человек, с. Боочи – 320 человек)

| № п/п | Наименование, единица измерения | с.Кулада | с.Боочи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка |
|  | Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 0 | 36 | -36 | 0 | 19 | -19 |
| 2 | Школьные учреждения, учащиеся | 310 | 90 | 220 | 107 | 42 | 65 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 15 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену | 0 | 18 | -18 | - |
| 5 | Больничные учреждения*, коек | 0 | 10 | -10 | - |
| 6 | Фельдшерско – акушерские пункты, объект | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | Аптечные учреждения*, объект | 0 | 1 | -1 | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи*, автомобиль | 0 | 1 | -1 | - |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Спортивные плоскостные сооружения, га | 2,0 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Клубные учреждения, посетительское место | 100 | 252 | -152 | 100 | 128 | -28 |
| 11 | Библиотечные учреждения, тыс.ед. хранения/ читательское место | 5,4 | 4,1 4 | 1,3 6 | 2,8 | 2,1 2 | 0,7 3 |
|  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |
|  | Предприятия торговли |
| 12 | Магазины, кв. м торговой площади | 80 | 189 | -109 | 80 | 96 | -16 |
|  | Предприятия общественного питания |
| 13 | Предприятия общественного питания, место | 0 | 25 | -25 | 0 | 13 | -13 |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Пункты бытового обслуживания, рабочее место | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Бани, место | 0 | 4 | -4 | - |
|  | Кредитно-финансовые учреждения |
| 16 | Отделения и филиалы сберегательного банка*, операционное место | 0 | 1 | -1 | - |
|  | Отделения связи |
| 17 | Отделения связи*, объект | 1 | - | - | - |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 18 | Гостиницы*, место | 0 | 6 | -6 | - |
| 19 | Пожарные депо, объект/ автомобиль | 0 0 | 1 2 | -1 | - |
|  |  |  |  | -2 |  |
|  | Учреждения управления |
| 20 | Администрация МО, объект | 1 | 1 | 0 | - |

Площадь зоны общественно-делового назначения к концу расчетного срока должна увеличиться в с. Кулада до 5,5 га, в с. Боочи до 2,64 га.

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов, запланированных генеральным планом к строительству:

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов – туристическая база (в 1,4 км от с. Кулада в юго-восточном направлении);

с. Кулада

- детский сад на 40 мест;

- аптека при ФАПе;

- два магазина на 50 и 60 кв. м  торговой площади;

- кафе на 25 мест;

- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест ( с организацией пункта приема химчистки);

- баня на 5 мест;

- отделение сберегательного банка на 1 операционное место;

- гостиница на 10 мест.

с. Боочи

- детский сад на 20 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт.

Реконструкции подлежат следующие объекты социальной сферы:

с. Кулада

- здание клуба и библиотеки с увеличением мощности клуба до 255 мест;

- Куладинская средняя общеобразовательная школа со спортивным залом с целью уменьшения проектной мощности до 90 учащихся и с размещением внешкольных учреждений на 10 мест;

- начальная школа с целью восстановления технического состояния здания;

- фельдшерско-акушерский пункт с целью размещения выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 1 автомобиль.

с. Боочи

- клуб с увеличением проектной мощности на 30 мест до 130 мест;

- школьный интернат с целью восстановления технического состояния.

## 2.4. Производственная сфера

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального образования  генеральным планом предусмотрено развитие и упорядочение зон производственного и коммунально-складского назначения с целью резервирования территорий под объекты производственной сферы.

К размещению запланированы объекты с учетом целевых установок схемы территориального планирования Республики Алтай, проекта схемы территориального планирования МО «Онгудайский район», стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г.

Решением генерального плана предусмотрено формирование производственных и коммунально – складских территорий, территорий сельскохозяйственного использования и размещение объектов.

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

Решением генерального плана существующее местоположение стоянок для скота, овцеводческие фермы и пасеку решено сохранить без изменений.

Проектом к строительству предложены следующие объекты производственного и сельскохозяйственного назначения:

- обрабатывающее предприятие пищевой промышленности в 320 м от проектируемой северной границы с. Кулада (площадь территории 1 га).

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах муниципального образования должна составить 1,9 га, площадь зоны сельскохозяйственного использования не изменится и составит 334,7 га, в том числе животноводства - до 68,9 га, сельскохозяйственного производства – 1,1 га, сельскохозяйственных угодий – 264,7 га.

с. Кулада

К размещению запланирована пекарня.

с. Боочи

Территорию пилорамы и не функционирующую коммунально-складскую территорию запланировано вынести за проектируемые границы села в южном направлении.

В населенном пункте производственных объектов к размещению не предусмотрено.

## 2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### 2.5.1. Внешний транспорт

К сохраняемым автомобильным дорогам проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения «Каракол - Кулада» с капитальным типом покрытия (асфальтобетон) IV технической категории, протяжённостью в границах поселения 9,1 км (1 очередь);

- строительство автомобильных дорог местного значения, носящих подъездной характер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования, с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное), IV технической категории, общей протяженностью 6,6 км;

    - строительство автомобильной дороги местного значения от с. Боочи до зоны специального назначения (СНЗ), расположенной на территории муниципального образования, с переходным типом покрытия (укрепленные каменные материалы), V технической категории, общей протяженностью 4,7 км.

### 2.5.2. Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети в населенных пунктах, входящих в состав Куладинского сельского поселения максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Проектом генерального плана для населенных пунктов Куладинского сельского поселения введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89*. В таблице 5.4.1, обобщающей сведения по улично-дорожной сети населенных пунктов, приведена принятая в проекте классификация улично-дорожной сети, установленная с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенных пунктов.

Таблица 10 	 Общие показатели улично-дорожной сети населенных пунктов Куладинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Кулада |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 11,6/71200 |
|  | В том числе: поселковые дороги (1 очередь); главные улицы (1 очередь); основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,1(0,1)/400 2,4(2,4)/16500 0,6/3400 8,1/48500 0,4/2400 |
|  | с. Боочи |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 10,3/63800 |
|  | В том числе: главные улицы (1 очередь); основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,6(1,6)/10900 1,5/9200 6,9/41600 0,3/2100 |

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части главных улиц – 7,0 м, ширина основных и второстепенных улиц в жилой застройке – 6 м, ширина проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м, а вдоль основных 1,0 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

### 2.5.3. Объекты транспортного обслуживания

Куладинское сельское поселение

Проектом генерального плана предусмотрено обслуживание и ремонт личного автотранспорта жителей населенных пунктов осуществлять на территории Куладинского сельского поселения.

На территории населенных пунктов Куладинского сельского поселения на расчетный срок предполагается проживание 950 человек.

В связи с ростом уровня автомобилизации на расчетный срок 250 автомобилей на 1000 жителей (п. 6.3. СНиП 2.07.01-89*), в населенных пунктах количество автомобилей составит 238 единиц.

Согласно СНиП 2.07.0189*:

- пункт 6.40. станции технического обслуживания  автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

- пункт 6.41 автозаправочные станции  следует проектировать из расчёта одна топливнораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Проектом генерального плана на территории Куладинского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция 3 автодорожных мостов  через р. Каракол в северной части поселения;

- сохранение 8 автодорожных мостов в северной и центральной части поселения; –  ликвидация недействующей АЗС южнее с. Кулада. с. Кулада, с. Боочи.

Хранение личного автотранспорта жителями проектной индивидуальной жилой застройки планируется  на территории приусадебных участков.

Проектом генерального плана на территории населенных пунктов Куладинского сельского поселения предусмотрено:

с. Кулада

- строительство 2 автодорожных мостов через р. Нижняя Кулада в центральной части села;

- реконструкция автодорожного моста через р. Нижняя Кулада в северозападной части села;

- ликвидация пешеходного моста через р. Нижняя Кулада в центральной части села.

В с. Боочи сохраняется остановочный павильон общественного транспорта в центральной части села.

Исходя из приведенных расчетов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

- автомобильные дороги местного значения, носящие подъездной характер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования, с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное), IV технической категории, общей протяженностью 6,6 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения от с. Боочи до зоны специального назначения (СНЗ), расположенной на территории муниципального образования, с переходным типом покрытия (укрепленные каменные материалы), V технической категории, общей протяженностью 4,7 км.

Уличнодорожная сеть:

- поселковые дороги, общей протяженностью 0,1 км;

- главные улицы, общей протяженностью 4,0 км;

- основные улицы в жилой застройке, общей протяженностью 2,1 км;

- второстепенные  улицы в жилой застройке, общей протяженностью 15 км;

- проезды, общей протяженностью 0,7 км.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- автодорожный мост – 6 ед.

## 2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

В ряде населенных пунктов территории жилой застройки находятся в непосредственной близости от береговой линии, поэтому проектом предлагается благоустройство прибрежной территории, путем берегоукрепления, что включает в себя планировку и укрепление откосов засевом трав и посадкой кустарников. Протяженность берегоукрепительных работ составляет: –  в с. Кулада общей протяженностью 3300 п.м; –  в с. Боочи общей протяженностью 500 п.м.

## 2.7. Инженерное оборудование территории

### 2.7.1. Водоснабжение

с.Боочи, с.Кулада

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ( с изменениями на 2 апреля 2018 года)».

Генеральным планом на расчетный срок в населенных пунктах Куладинского  сельского поселения предусмотрена организация централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

Охват населения централизованной услугой водоснабжения предлагается увеличить до 100%.

Категория систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенных пунктах в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с Измененеиями №1, Поправкой) - III.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01.

В качестве источника водоснабжения предполагается использовать ресурсы подземных вод.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения для индивидуального жилого сектора – 160 л/сут на одного человека, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84*.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4  СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города.

Количество поливок принято 1 (одна)  в сутки.

При разработке проектных решений необходимо учесть мероприятия по наружному пожаротушению и расход воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды сведены в таблицы.

Таблица 11

Водопотребление  с.Кулада:

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерно- сти Ксут max | Количество по- требляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Q сут ср | Q сут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 559 | 630 | 160 | 1,2 | 100,80 | 120,96 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 559 | 630 | 50 | 1,2 | 31,50 | 37,80 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | - | 10,08 | 12,1 |
|  |  | Итого по населенному пункту: | 170,86 |

Таблица12

Водопотребление  с. Боочи:

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут чел. | Коэффициент суточной неравномерно- сти Ксут max | Количество по- требляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут ср | Qсут max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 292 | 320 | 160 | 1,2 | 51,20 | 61,44 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 292 | 320 | 50 | 1,2 | 16,00 | 19,20 |
| 3 | Неучтенные расходы в размере 10 % | - | - | - | - | 5,12 | 6,14 |
|  |  |  | Итого по населенному пункту: | 86,78 |

Производительность водозаборного сооружения с.Кулада составит 175 м3/сут.

Производительность водозаборного сооружения с.Боочи составит 90 м3/сут.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла. В состав водозаборного  узла входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), емкость для хранения промывной воды.

Местоположение проектного водозаборного узла в каждом населенном пункте подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

Проектируемая водопроводная сеть с.Кулада – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø75 - 110 мм по ГОСТ 18599-2001, общей протяженностью 8,6 км.

Проектируемая водопроводная сеть с.Боочи – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø90 - 110 мм по ГОСТ 18599-2001, общей протяженностью 4,5 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно СНиП 2.04.02-84*. В целях уменьшения глубины заложения водоводов и снижения объёмов земляных работ проектом рекомендовано использовать современные теплоизоляционные материалы водопроводных сетей.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества с.Кулада, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь предусмотреть:

- строительство водозаборного узла, производительностью 175 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 175 м3/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø90-110 мм, общей протяженностью 4,0 км.

на расчетный срок предусмотреть:

− строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø90-110 мм, общей протяженностью 4,6 км.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества с.Боочи, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь предусмотреть:

− строительство водозаборного узла, производительностью 90 м3/сут;

− установка 	блочно-модульных 	водопроводных 	очистных 	сооружений,

производительностью 90 м3/сут;

− строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 2,6 км.

на расчетный срок предусмотреть:

− строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø90мм, общей протяженностью 1,9 км.

### 2.7.2. Водоотведение (канализация)

С. Боочи, с. Кулада

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения в населенных пунктах и опасностью загрязнения вод водоносных горизонтов, используемых в качестве источников водоснабжения, проектом предлагается строительство систем водоотведения, в целях улучшения экологической обстановки на территории данных населенных пунктов.

Генеральным планом предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Для отвода хозяйственно-фекальных стоков от общественной и жилой застройки, предусматривается строительство индивидуальных септических камер. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из чугунных труб диаметром 100, 150 мм.

Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер осуществлять специализированным автотранспортом со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной  заводской  готовности. Сброс предварительно очищенных стоков предусмотреть на поля фильтрации. Технологическую схему, марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Канализационные очистные сооружения относятся к III классу надежности.

Объем хозяйственно-бытовых стоков отводимый с территории с.Кулада составляет 133,06 м3/сут.

Объем хозяйственно-бытовых стоков отводимый с территории с.Боочи составляет 67,58  м3/сут.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений.

Производительность канализационных очистных сооружений составит 210  м3/сут. Канализационные очистные сооружения рассчитаны на прием стоков от с.Кулада и с.Боочи.

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь предусмотреть:

- строительство канализационных очистных сооружений,  производительностью 210 м3/сут;

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

### 2.7.3. Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,  СНиП II-35-76∗ «Котельные установки» (с Изменением). Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 8,3 °С. Продолжительность отопительного периода - 231 сутки. с. Кулада

Проектом предусматривается сохранение децентрализованного теплоснабжения в            с. Кулада.

Существующие индивидуальные котельные клуба и администрации сохраняются.

Существующие индивидуальные котельные школы и детского сада демонтируются в связи с ликвидацией общественных зданий.

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий,  относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а  так же к учреждениям отдыха, проектом предусмотрено  от отдельно-стоящих индивидуальных угольных котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для проектируемых зданий детского сада, гостиницы и школы.

Расчетные мощности проектных котельных составят:

- индивидуальная котельная детского сада – 0,09 Гкал/ч (267 Гкал/год);

- индивидуальная котельная гостиницы – 0,09 Гкал/ч (267 Гкал/год);

- индивидуальная котельная школы – 0,16 Гкал/ч (423 Гкал/год);

Теплоснабжение общественных зданий и частной жилой застройки сохраняется от индивидуальных котлов, топливом является уголь и дрова.

Таблица 13

Расчет тепловых нагрузок по c. Кулада приведен в таблице:

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | Котельные |  |
| 1 | Индивидуальная котельная детского сада | 800 | 0,069 | 0,018 | 0,007 | 0,094 |
| 2 | Индивидуальная котельная гостиницы | 500 | 0,080 | - | 0,012 | 0,092 |
| 3 | Индивидуальная котельная школы | 1800 | 0,132 | 0,028 | 0,003 | 0,163 |
|  |  | Индивидуальные котлы |  |
| 4 | Жилые и общественные здания | 19300 | 3,080 | 0,095 | 0,463 | 3,638 |
|  | Итого: | 22400 | 3,361 | 0,141 | 0,485 | 3,987 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и  тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 3,987 Гкал/ч (12788 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на первую очередь предусмотреть строительство индивидуальной угольной котельной для теплоснабжения проектного детского сада;

- на первую очередь предусмотреть строительство индивидуальной угольной котельной для теплоснабжения проектного здания гостиницы;

- на первую очередь предусмотреть строительство индивидуальной угольной котельной для теплоснабжения проектного здания школы.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

- котельная 3 шт. с. Боочи

Проектом предусматривается сохранение децентрализованного теплоснабжения с. Боочи.

Существующая угольная котельная сохраняется для теплоснабжения проектного детского сада и школы.

Расчетная мощность котельной составит 0,24 Гкал/ч (660 Гкал/год).

Расчетный температурный график от котельной 95/70 0С.

Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию проектом предусмотрена прокладка теплотрассы протяженностью 350 м в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Способ прокладки – подземный бесканальный. Компенсацию температурных расширений трубопроводов выполнить с помощью углов поворотов трассы и П-образных компенсаторов

Теплоснабжение общественных зданий и частной жилой застройки сохраняется от индивидуальных котлов, топливом является уголь и дрова.

Таблица 14

Расчет тепловых нагрузок по c. Боочи приведен в таблице:

| № | Наименование | Общая площадь, м2 |  | Теплопотребление, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Котельная | 2250 | 0,186 | 0,047 | 0,011 | 0,244 |
| 2 | Жилые и общественные здания от собственных котлов | 9600 | 1,532 | 0,095 | 0,230 | 1,857 |
|  | Итого: | 11850 | 1,718 | 0,142 | 0,241 | 2,101 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и  тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,1 Гкал/ч (6610 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения, необходимо выполнить следующие мероприятия:

− на первую очередь строительство тепловой сети протяженностью 350 м.

### 2.7.4. Газоснабжение

По созданию централизованной системы газоснабжения мероприятия не предусматриваются. На территории сельского поселения сохраняется газоснабжение для целей приготовления пищи привозным сжиженным газом.

### 2.7.5. Связь и информация

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (Утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 07 февраля 2008 г., № Пр- 212) уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 %  в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения.

С учетом стратегии развития проектом генерального плана предлагаются решения:

- по развитию телекоммуникационного комплекса муниципального образования Куладинское сельское поселение;

- по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Куладинского сельского поселения:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интер-

нет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Произвести модернизацию телевизионного передающего центра, согласно концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р). Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в Куладинском сельском поселении, включая мобильное телевещание ителевидение высокой четкости. Развитие сети радиовещания в УКВ и FM диапазонах,  реализовать различными тематическими радиовещательными станциями.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте сельского поселения. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Проектом предусмотрена реконструкция существующей и установка новой автоматической телефонной станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Развитие телефонной сети предлагается  на базе технологии NGN,  что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G.

Для телефонизации по территории муниципального образования «Куладинское сельское поселение» планируется прокладка волоконно-оптической линии связи протяженностью 9 км.  с. Кулада

На расчетный срок проектом предусматривается:

- прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,84 км для организации межстанционной связи;

- реконструкция существующей АТС с увлечением монтированной номерной емкости.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Кулада – 630 человек, составит 252 абонентских номера.

с. Боочи

На расчетный срок проектом предусматривается:

- прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1,6 км для организации межстанционной связи;

- строительство новой АТС.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Боочи – 320 человек, составит 127 абонентских номера.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

- волоконно-оптические линии связи протяженностью 11,44 км;

- телевизионный ретранслятор;

  - автоматические телефонные станции -  2 шт.

### 2.7.6. Электроснабжение

Централизованное электроснабжение населенных пунктов Куладинского  сельского поселения сохраняется от понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Теньгинская».

с. Кулада

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры села и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей на первую очередь предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 1,1 км;

- строительство двух проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ «ВОС» и «КОС», номинальной мощностью 25 и 100  кВА; На расчетный срок предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 1,7 км;

- строительство двух проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, номинальной мощностью 100 и 160 кВА;

- сохранение  ЛЭП-10 кВ и 4 действующих ТП-10/0,4 кВ, различной мощности.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП-10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории с. Кулада находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением:

- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания проектом предусмотрены передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

с. Боочи

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры села  и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей на первую очередь предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,4 км;

- строительство одной проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощность 160 кВА.

На расчетный срок предусмотрено:

- реконструкция (перенос)  ТП 10/0,4 кВ № 24-1-12 с сохранением мощности 160 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,3 км;

- сохранение ЛЭП -10 кВ и 1 действующей ТП -10/0,4 кВ мощностью 63 кВА;

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП-10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории с. Боочи находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением:

- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания проектом предусмотрены передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения расчетных электрических нагрузок по Куладинскому сельскому поселению выполнен расчет по укрепленным показателям.  Результаты расчета приведены в таблице 15.

Таблица 15

Расчет электрических нагрузок по Куладинского СП

| Наименование потребителей | Этаж- ность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв. м.) | Об- ществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кулада |
| ИЖЗ | 1-2 | 18200 | 0,02 |  | 0,9 | 327,60 |
| Административная застройка |  | 4370 |  | 196,65 | 0,7 | 137,66 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 35,00 |
| КОС |  |  |  |  |  | 8,4 |
| Пром. Зона |  | 222 |  | 7,99 | 0,7 | 5,59 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 514,25 |
| с. Боочи |
| ИЖЗ | 1-2 | 12047 | 0,02 |  | 0,9 | 216,85 |
| Административная застройка |  | 2533 |  | 113,99 | 0,7 | 79,79 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 314,64 |
|  |  |  | Всего по Куладинскому СП: | 828,89 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей Куладинского СП составляет 829  кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 937 кВт.

В соответствии проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

1.  Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

– трансформаторные подстанции, запланированные к строительству – 5 шт.;

– трансформаторные подстанции, запланированные к реконструкции – 1 шт.

## 2.8. Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

  - санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

  - водоохранными зонами;

  - зонами охраны источников водоснабжения;

  - охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

### 2.8.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты,  являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Таблица16

Санитарно-защитные зоны объектов сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| с. Боочи |  |
| 1 | Котельная | 50 |
| 2 | Пилорама | 100 |
| с. Кулада |
| 1 | Пилорама (3 объекта) | 100 |
| Куладинское сельское поселение |  |
| 1 | Скотомогильник закрываемый | 1000 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | 300 |
| 3 | Пилорама | 100 |
| 4 | Обрабатывающее предприятие пищевой промышленности | 50 |
| 5 | Стоянка скота | 50 |
| 6 | Кладбище | 50 |
| 7 | Овцеферма | 50 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

### 2.8.2. Водоохранные зоны водных объектов

Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография сельского поселения представлена реками Кадрин, Яломан, Большой Яломан, Большой Ильгумень, Купчегень, Катунь  и притоками.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны реки Кадрин, Яломан, Большой Яломан, Большой Ильгумень установлена в размере 100 м, р. Купчегень- в размере 50 м, р.Катунь- в размере 200 м, притоков- в размере 50 м. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

  - движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

  - распашка земель;

  - складирование отвалов размываемых грунтов;

  - выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### 2.8.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

  - территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

  - не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

  - выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

  - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора;

  - запрещение размещения складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### 2.8.4. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходят линии электропередачи 10 кВ и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, напряжением 110 кВ - 20 метров согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных западнее с.Кулада с полями фильтрации при расчетной производительности 210 куб.м/сут соответственно устанавливается в размере 300 м согласно с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

## 2.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### 2.9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера:

  - разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

  - организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

  - оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

  - перевод котельных на газовое топливо;

  - создание, благоустройство санитарно-защитных зон предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

  - благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:

  - полное прекращение использования этилированного бензина;

  - создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

  - усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

  - усовершенствование системы платежей за загрязнение атмосферы, с целью экономического стимулирования снижения указанных выбросов, распространение его действия на владельцев индивидуального автотранспорта;

  - оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.

### 2.9.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

  - разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по территории сельского поселения;

  - расчистка прибрежных территорий рек;

  - прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

  - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - строительство канализационных очистных сооружений;

  - мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

### 2.9.3. Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

  - разработке месторождений полезных ископаемых;

  - прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

  - складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

  - ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### 2.9.4. Санитарная очистка территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

  - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

  - организация сбора и удаление вторичного сырья;

  - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

  - уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна, вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- закрытие скотомогильника, не соответствующего санитарным нормам и правилам, расположенного западнее с.Кулада и с.Боочи.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объем образующихся в  Куладинском сельском поселении отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 6,7 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 350 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,3 га.

## 2.10. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера:

– муниципального характера;

– межмуниципального характера;

– регионального характера;

– межрегионального характера;

– федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 17

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| 1.2 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  |  | Взрывная волна |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами |
| 1.3 | Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |
| 2.2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 2.3 | Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс |
|  |  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна, Звуковой удар |
|  |  | Динамический | Удар.Давление смещенных масс снега |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар(ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Рисунок 4 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и неблагоприятным природным процессам Куладинского сельского поселения

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия относятся к категории сложных.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий,
должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

ЧС биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого- социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 25 января 1995 г. N 16 биолого-социальная чрезвычайная ситуация- это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нор- мальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных живот- ных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распро- странения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. На территории муниципального образования источниками биолого-социальных чрезвычайных ситуаций являются следующие инфекционные болезни: энцефалит, туляремия.

Рисунок 5 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера Куладинского сельского поселения

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

  - физического действия;

  - химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

  - воздушную ударную волну;

  - волну сжатия в грунте;

  - сейсмовзрывную волну;

  - волну прорыва гидротехнических сооружений;

  - обломки или осколки;

  - экстремальный нагрев среды;

  - тепловое излучение;

  - ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Перечень потенциально опасных и вредных объектов

Потенциально опасными и вредными объектами на территории муниципального образования являются: канализационные очистные сооружения, автозаправочная станция, водопро- водные сети, линии электропередачи, сети теплоснабжения, автомобильные дороги, газопровод высокого давления, газорегуляторные пункты, котельные.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим	регламентом	о   требованиях	пожарной безопасности»,   утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

  - пламя и искры;

  - тепловой поток;

  - повышенная температура окружающей среды;

  - повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

  - пониженная концентрация кислорода;

  - снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

  - осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

  - радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

  - вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

  - опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

  - воздействие огнетушащих веществ.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

## 2.11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из границ

| № п/п | Показатель | Площадь земельного участка (га) | Планируемые изменения | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | – Земли сельскохозяйственного назначения | 5,6 | Включение земельных участков | под развитие с. Боочи* |
| 2 | – Земли сельскохозяйственного назначения | 26,9 | Включение земельных участков | под развитие с. Кулада** |

* Проектом рекомендуется уточнить границы земельных участков, находящихся в землях сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 04:06:040301:401 и 04:06:040301:358, с целью исключения пересений указанных участков с планируемой границой населенного пункта.

** Проектом рекомендуется уточнить границы земельных участков, находящихся в землях сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 04:06:040302:526, 04:06:040302:428, 04:06:040302:406, с целью исключения пересений указанных участков с планируемой границой населенного пункта.

# 3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ | га | 61581 | 61581 |
| 1.1 | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 61581 | 61581 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | га | 167,56 | 200,06 |
|  | с. Кулада | га | 83,5 | 110,4 |
|  | с. Боочи | га | 84,06 | 89,66 |
|  | В том числе территории вне границ населенных пунктов: |  |  |  |
| 1.1.2 | жилых зон | га | 5,9 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 5,9 | - |
| 1.1.3 | зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0 | 1,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | промышленности | га | 0 | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | связи | га | 0 | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 199,1 | 18,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | объектов автомобильного транспорта | га | 0 | 0,5 |
|  | транспортных коридоров | га | 18,1 | 18,1 |
|  | улично-дорожная сеть | га | 181,0 | - |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | 1,3 | 6,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | 1,3 | 5,1 |
| 1.1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 331,2 | 332,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | га | 263,4 | 262,6 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | 1,0 | 1,1 |
|  | животноводства | га | 66,6 | 68,9 |
| 1.1.8 | зона специального назначения | га | 2,0 | 3,37 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 1,5 | 2,8 |
|  | складирования и захоронения отходов | га | 0,5 | 0,57 |

| 1.1.9 | зона акваторий | га | 310,0 | 396,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | акваторий | га | 310,0 | 396,4 |
| 1.1.10 | зона природных территорий | га | 60731,1 | 60645,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | природных территорий | га | 60731,1 | 60645,2 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно- территориальных образований | чел. | 851 | 950 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
| 2.1.1 | с. Кулада | чел. | 559 | 630 |
| 2.1.2 | с. Боочи | чел. | 292 | 320 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел. | 5,0 | 5,1 |
| 2.2.1 | - прирост | чел. | 14,0 | 12,8 |
| 2.2.2 | -убыль | чел. | 9,0 | 7,7 |
| 2.2.3 | - коэффициент естественного прироста | чел./1000 чел. | 5,9 | 5,7 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | чел. | -2 | 0 |
| 2.3.1 | - коэффициент миграционного прироста | чел./1000 чел. | -2,4 | 0 |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.4.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 223 | 212 |
|  |  | % | 26,2 | 22,3 |
| 2.4.2 | трудоспособного возраста | чел. | 496 | 520 |
|  |  | % | 58,3 | 54,7 |
| 2.4.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 132 | 218 |
|  |  | % | 15,5 | 22,9 |
| 2.5 | Плотность населения в границах муниципального образования | чел./кв. км | 1,4 | 1,5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,2 | не менее 28,5 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 21,4 | 30 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 20 | 60 |
|  |  | мест/1000 чел. | 24 | 63 |
| 4.2 | Школьные учреждения | объект | 3 | 3 |
|  |  | учащихся | 417 | 267 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 490 | 281 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 25 | 20 |
|  |  | мест/1000 чел. | 29 | 21 |
| 4.4 | Интернат | объект | 1 | 0 |
| 4.4 | Фельдшерско – акушерские пункты | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль/ 1000 чел. | 1 | 1 |
| 4.6 | Аптечные учреждения | объект | 0 | 1 |
| 4.7 | Спортивные залы | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Клубные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 200 | 385 |
|  |  | мест/1000 чел. | 235 | 405 |
| 4.10 | Библиотечные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 8,2 | 8,2 |
|  |  | тыс. ед. хранения / 1000 чел. | 10 | 9 |
| 4.11 | Музеи | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Магазины | объект | 6 | 10 |
|  |  | кв.м торговой площади | 160 | 315 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 188 | 332 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 25 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 42 |
| 4.14 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 15 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | 0 | 18 |
| 4.15 | Бани | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 5 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 5 |
| 4.16 | Отделения и филиалы сберегательного банка | объект | 0 | 1 |
|  |  | операционных мест | 0 | 1 |
|  |  | операционных мест/1000 чел. | 0 | 1 |
| 4.17 | Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| 4.18 | Гостиницы | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 10 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 11 |
| 4.19 | Пожарные депо | объект | 0 | - |
|  |  | автомобиль | 0 | - |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 0 | 2 |
| 4.20 | Администрация МО | объект | 1 | 1 |
| 4.21 | Туристическая база | объект | 1 | 2 |
| 4.22 | Летний лагерь для детей | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 234,5 | 239,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - регионального или межмуниципального значения | -- | 9,1 | 9,1 |
|  | - местного значения | -- | 225,4 | 230,5 |
|  | - частных | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | -- | 0 | 15,7 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог | -- | 0 | 0 |
| 5.4 | Протяженность линий речного транспорта | -- | 0 | 0 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.6 | Аэропорты | -- |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | -- | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - местного значения | -- | 0 | 0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,258 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,24 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,018 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,265 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,265 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 13,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,201 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,181 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,020 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,210 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,53 | 0,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,53 | 0,53 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1350 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 9 | 9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 19398 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 19398 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников тепло- снабжения -всего | Гкал/час | - | 0,24 |
|  | в том числе: ТЭЦ (АТЭС, АСТ) районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - 0,24 |
|  | Производительность локальных источ- | Гкал/час | - | 0,35 |
|  | ников теплоснабжения |  |  |  |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,35 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 168 | 379 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | 9 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,30 | 0,33 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | 1/0,30 |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | единиц/га | 2/0,26 | - |
|  | В том числе стихийных | единиц/га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | 2 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 2/1,87 | 2/2,90 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 0,26 |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарнозащитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных | га | - | 268,21 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 283,86 |
| 9.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | 59,3 |
| 9.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 35,0 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 154,5 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб |  | 11,5 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн. руб. | - | 23,56 |

с. Кулада

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 83,5 | 110,4 |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 83,5 | 110,4 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 40,4 | 70,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 40,4 | 65,8 |
|  | индивидуальной жилой застройки на перспективу | га | - | 4,7 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 3,2 | 5,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.2.1 | административно-делового назначения | га | 0,2 | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0,3 | - |
| 1.1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 2,2 | - |
| 1.1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,3 | - |
| 1.1.2.6 | здравоохранения | га | 0,1 | - |
| 1.1.2.7 | общественно-деловая зона | га | - | 5,5 |
| 1.1.2.8 | общественно-деловая зона на перспективу | га | - | - |
| 1.1.3 | производственных и коммунальноскладских зон | га | 0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | 0 | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.4.1 | электроснабжения | га | - | - |
| 1.1.4.2 | водоснабжения | га | - | - |
| 1.1.4.3 | теплоснабжения | га | - | - |
| 1.1.4.4 | связи | га | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 12,0 | 19,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.5.1 | автомобильного транспорта | га | - | - |
| 1.1.5.2 | воздушного транспорта | га | - | - |
| 1.1.5.3 | речного (морского) транспорта | га | - | - |
| 1.1.5.4 | улично-дорожной сети | га | 12,0 | 19,7 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | 3,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.6.1 | мест общего пользования | га | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | - | 1,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | - | 1,7 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.8.1 | ритуального назначения | га | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 0,9 | 0,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.9.1 | акваторий | га | 0,9 | 0,9 |
| 1.1.10 | зон природных территорий | га | 27,0 | 8,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.10.1 | природных территорий | га | 27,0 | 8,7 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га |  | 22,9 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  | 3,2 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади |  |  | 19,7 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  |  | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 559 | 630 |
|  |  | % | - | 113 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 14 | 12 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 44,8 | 53,2 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 20 | 30 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда | тыс. кв.м | 11,1 | 18,9 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 20 | 40 |
|  |  | мест/1000 чел. | 36 | 63 |
| 4.2 | Школьные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащихся | 310 | 160 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 555 | 254 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 15 | 10 |
|  |  | мест/1000 чел. | 27 | 16 |
| 4.4 | Фельдшерско – акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль/ 1000 чел. | 2 | 2 |
| 4.6 | Аптечные учреждения | объект | 0 | 1 |
| 4.7 | Спортивные залы | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | 2 | 2 |
| 4.9 | Клубные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 255 |
|  |  | мест/1000 чел. | 179 | 405 |
| 4.10 | Библиотечные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 5,4 | 5,4 |
|  |  | тыс. ед. хранения / 1000 чел. | 10 | 9 |
| 4.11 | Музеи | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Магазины | объект | 2 | 5 |
|  |  | кв.м торговой площади | 80 | 215 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 143 | 340 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 25 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 40 |
| 4.14 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 15 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | 0 | 24 |
| 4.15 | Бани | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 5 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 8 |
| 4.16 | Отделения и филиалы сберегательного банка | объект | 0 | 1 |
|  |  | операционных мест | 0 | 1 |
|  |  | операционных мест/1000 чел. | 0 | 2 |
| 4.17 | Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| 4.18 | Гостиницы | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 10 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 16 |
| 4.19 | Пожарные депо | объект | 0 | - |
|  |  | автомобиль | 0 | - |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 0 | 3 |
| 4.20 | Администрация МО | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |  |
|  | -всего | -- | 8,0 | 11,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- |  | 0,1 |
|  | - главных улиц | -- |  | 2,4 |
|  | - основных улиц | -- |  | 0,6 |
|  | - второстепенных улиц | -- |  | 8,1 |
|  | - проездов | -- |  | 0,4 |
| 5.3 | Общая протяженность уличнодорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 0 | 11,6 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, км | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Аэропорты |  | 0 | 0 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 180 | 250 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,171 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,159 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,012 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,175 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,175 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 8,6 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,133 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,120 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,013 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,35 | 0,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,35 | 0,55 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1350 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,6 | 3,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 12788 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 12788 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: ТЭЦ (АТЭС, АСТ) районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,35 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 168 | 252 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,84 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,20 | 0,22 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - |  |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
|  | В том числе стихийных | единиц/га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных | га | - | 7,20 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 141,02 |
| 9.1 | Жилищная сфера | млн.руб |  | 39,9 |
| 9.2 | Социальная сфера | млн.руб |  | 28,1 |
| 9.3 | Производственная сфера | млн.руб |  | По заданию на проектирование |
| 9.4 | Охрана окружающей среды | млн.руб |  | 0,69 |
| 9.5 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 37,80 |
| 9.6 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 34,53 |

с. Боочи

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 84,06 | 91,36 |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 84,06 | 89,66 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 41,9 | 49,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 41,9 | 45,04 |
|  | индивидуальной жилой застройки на перспективу | га | - | 4,16 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 1,9 | 2,64 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.2.1 | административно-делового назначения | га |  | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га |  | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0,1 | - |
| 1.1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 1,0 | - |
| 1.1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,6 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | 0,1 | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0,1 | - |
| 1.1.3 | производственных и коммунальноскладских зон | га | 1,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.3.1 | коммунально-складского назначения | га | 1,0 | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.4.1 | электроснабжения | га | - | - |
| 1.1.4.2 | водоснабжения | га | 0,2 | - |
| 1.1.4.3 | теплоснабжения | га | 0,1 | - |
| 1.1.4.4 | связи | га | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 11,6 | 15,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.5.1 | автомобильного транспорта | га | 0,2 | - |
| 1.1.5.2 | воздушного транспорта | га | - | - |
| 1.1.5.3 | речного (морского) транспорта | га | - | - |
| 1.1.5.4 | улично-дорожной сети | га | 11,4 | 15,4 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | 3,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.6.1 | мест общего пользования | га | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 0,9 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 0,9 | 0,4 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.8.1 | ритуального назначения | га | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.9.1 | акваторий | га | - | - |
| 1.1.10 | зон природных территорий | га | 12,1 | 18,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.10.1 | природных территорий | га | 12,1 | 18,8 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га |  | 18,4 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  | 3,0 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади |  |  | 15,4 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  |  | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 292 | 320 |
|  |  | % | - | 110 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 8 | 9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 44,0 | 35,4 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 24 | 30 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда | тыс. кв.м | 7,1 | 9,6 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 63 |
| 4.2 | Школьные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 107 | 107 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 366 | 334 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 10 | 10 |
|  |  | мест/1000 чел. | 34 | 31 |
| 4.4 | Интернат | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Фельдшерско – акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | Спортивные залы | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Клубные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 130 |
|  |  | мест/1000 чел. | 342 | 406 |
| 4.9 | Библиотечные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 2,8 | 2,8 |
|  |  | тыс. ед. хранения / 1000 чел. | 10 | 9 |
| 4.10 | Магазины | объект | 4 | 5 |
|  |  | кв.м торговой площади | 80 | 100 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 274 | 313 |
| 4.11 | Предприятия общественного питания | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 15 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 47 |
| 4.12 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | - |
|  |  | рабочих мест | 0 | - |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | 0 | 6 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |  |
|  | -всего | -- | 7,9 | 10,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | -- |  | 1,6 |
|  | - основных улиц | -- |  | 1,5 |
|  | - второстепенных улиц | -- |  | 6,9 |
|  | - проездов | -- |  | 0,3 |
| 5.3 | Общая протяженность уличнодорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 1,2 | 10,3 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, км | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Аэропорты |  | 0 | 0 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 180 | 250 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  | 0,087 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки |  | 0,081 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки |  | 0,006 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,09 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,09 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 1,6 | 4,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,068 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,06 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,0068 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,18 | 0,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,18 | 0,28 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,4 | 2,7 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 6610 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 6610 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | 0,24 |
|  | в том числе: ТЭЦ (АТЭС, АСТ) районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - 0,24 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,35 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 127 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | 1,6 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,10 | 0,11 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - |  |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
|  | В том числе стихийных | единиц/га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных | га | - | - |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проект- | млн.руб. |  | 65,70 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
|  | ных решений |  |  |  |
| 9.1 | Жилищная сфера | млн.руб |  | 19,4 |
| 9.2 | Социальная сфера | млн.руб |  | 6,9 |
| 9.3 | Производственная сфера | млн.руб |  | По заданию на проектирование |
| 9.4 | Охрана окружающей среды | млн.руб |  | - |
| 9.5 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 24,00 |
| 9.6 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 15,4 |

# 4 	ПРИЛОЖЕНИЯ